ZAŁĄCZNIK  NR 1

PAKIET Nr 1 - MEBLE MEDYCZNE

Lp. OPIS – WARUNKI WYMAGANE ZAMAWIANA ILOŚĆ SZTUK WARTOŚĆ BRUTTO I Pokój diagnostyczno - zabiegowy IV odc. 1 Szafka stojąca dwudrzwiowa podzlewozmywakowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości ok 140 mm regulowanych w zakresie ok 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 1200x600x850 mm 1 2 Szafka stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości ok. 140 mm regulowanych w zakresie ok 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/- 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:446x600x850 mm 1 3 Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). W blacie komora 400x400x250 mm, oraz komora okrągłą +/- fi 380 mm wykonane ze stali kwasoodpornej. Komory wraz z blatem tworzą zintegrowaną całość, bez widocznych połączeń na powierzchni. Blat zagłębiony z fartuchem na tylnej ścianie. Bateria sztorcowa łokciowa z przedłużoną wylewką 2 szt. Wymiary: 1646x600 mm 1 4 Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Pod szafką zamontowane oświetlenie Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 1200x370x600 mm 1 5 Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.) Pod szafką zamontowane oświetlenie. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 446x370x600 mm 1 6 Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Szafa z podziałem - w górnej cześci szafka i dolnej części zabudowana lodówka o wys. ok. 1200 mm Drzwi pełne (szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości ok. 140 mm regulowanych w zakresie ok. 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 650x580x2400 mm 1 7 Szafka stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Szuflady na całej wysokości szafki na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem, przeznaczona do chowania pojemników na śmieci. Szuflady o szerokości +/- 450 mm. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości +/- 140 mm regulowanych w zakresie+/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/- 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) Szafka z zamkiem centralnym. wymiary: 1350x600x850 mm 1 8 Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.) Pod szafką zamontowane oświetlenie Fronty malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 450x370x600 mm 1 9 Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Pod szafką zamontowane oświetlenie Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:900x370x600 mm 1 10 Reling na akcesoria wykonany ze stali kwasoodpornej przykręcany do ściany wraz z dwoma zdejmowanymi prentowymi koszami. Wymiary: dł. ok 1000 mm. 1 11 Stół roboczy z półkami, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/- 40 mm, pozostałe boki proste. Stół z dwoma półkami. Wyrób na nóżkach o wysokości +/- 140mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. wymiary: 1045x600x850 mm 1 12 Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.) Pod szafką zamontowane oświetlenie Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra . Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:550x370x600 mm 1 13 Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Pod szafką zamontowane oświetlenie Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:800x370x600 mm 1 14 Szafka stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości +/- 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra Szafka wyposażona w zamek centralny. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej).wymiary:600x600x850 mm 1 15 Szafka stojąca jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości +/-140 mm regulowanych w zakresie +/-20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/- 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:490x600x850 mm 1 16 Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Szafa z podziałem - w górnej części pojedyncze drzwi pełne otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości +/-140 mm regulowanych w zakresie +/-20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części regał z jedną półką regulowaną. Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej).wymiary:600x580x2100 mm 1 17 Kozetka do badania pacjentów, dwusekcyjna z regulacją zagłówka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej. Leże miękkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - zieleń medyczna. Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach. Wysokość zagłówka regulowana ręcznie w zakresie +/-30º. Dopuszczalne obciążenie: +/-160kg. Wyrób na nóżkach o wysokości +/-140mm regulowanych w zakresie +/-20 mm (możliwość wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.wymiary:1950x650x700 mm 1 18 Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi pełne otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości +/-140 mm regulowanych w zakresie+/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:500x500x1900 mm 1 19 Szafka stojąca dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości +/- 140 mm regulowanych w zakresie +/-20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/-40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:800x500x850 mm 1 20 Szafka stojąca jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości +/-140 mm regulowanych w zakresie +/-20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/- 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:600x500x850 mm 1 21 Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) W blacie komora +/-400x400x250 mm, oraz komora okrągłą +/- fi 380 mm wykonane ze stali kwasoodpornej. Blat zagłębiony z fartuchem na tylnej ścianie. Bateria sztorcowa łokciowa z przedłużoną wylewką 1 szt. Wymiary:1450x500 mm 1 II Pomieszczenie pracownia cytaferez 22 Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi pełne otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) wymiary 600x580x2050 mm 1 23 Biurko medyczne z 3 szufladami wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Blat z materiału mineralno- akrylowego typu corian. Po lewej stronie stół zabudowany pionowym rzędem z trzema szufladami (jedna pod drugą). Długość szuflad - 400 mm, wysokość użytkowa szuflad - 150 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Stół wyposażony w wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz z prawej strony półka na komputer oraz drukarkę szer 200 mm. Pozostała część stołu bez zabudowy. Wyrób na nóżkach o wysokości +/- 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szuflady wyposażone w zamek centralny. Fronty szuflad malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 1400x600x750 mm 1 24 Szafka stojąca do zabudowy narożnej z blatem z materiału mineralno-akrylowego typu corian z jedną komorą. korpus szafki wykonany w całości ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 400x400x250 mm (wymiary wewnętrzne). Komora zlewozmywakowa zintegrowana wraz z blatem tworzy jednolitą całość bez widocznych połączeń na powierzchni. Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi podwójne szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Narożnikowe drzwi łamane. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka częściowo bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości +/- 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Blat z komorą bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową .Szafka wyposażona w zamek. Szafka z blatem w kształcie litery L. głębokość przy szafkach 1000 mm, a przy umywalce 600 mm. wymiary:1200x600x850 mm. Fronty szuflad i szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) 1 25 Szafka stojąca do zabudowy narożnej z 3 szufladami , wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) z blatem typu corian. Dwie górne szuflady płytsze, dolna szuflada głębsza umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szuflad malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) Szafka wyposażona w zamek centralny. wymiary: 600x600x850 mm 1 26 Szafka stojąca jednodrzwiowa do zabudowy narożnej wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) z blatem typu corian. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szuflad malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) Szafka wyposażona w zamek. wymiary:600x600x850 mm 1 27 Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek. Szafka wyposażona w oświetlenie nadblatowe (listwa oświetleniowa) z maskownicą od frontu. Fronty szuflad malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:1200x370x600 mm 1 28 Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewne w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek. Szafka wyposażona w oświetlenie nadblatowe (listwa oświetleniowa) z maskownicą od frontu. Fronty malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:1000x370x600 mm 1 29 Półka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) oraz blachy 1,5 mm. Wymiary:1400x300 mm 1 30 Taboret z oparciem, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy (+/- 30 mm) 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy (+/- 10 mm) fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. wymiary:480x480x490/630 mm 1 31 Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.) szafka wyposażona w zamek. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej)wymiary:600x370x600 mm 1 32 Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. szafka wyposażona w zamek. Fronty szafek malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) wymiary:1200x370x600 mm 1 33 Szafka stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Dwie górne szuflady płytsze, dolna szuflada głębsza, umieszczone jedna pod drugą. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Blat typu Corian. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek centralny. Fronty szafek malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:600x600x850 mm 1 34 Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne pełne drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Szafa wyposażona w zamek. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej)wymiary:1000x580x2000 mm 1 35 Konsola pielęgniarska z blatem typ corian z otworem na kable , półka z przodu, konstrukcja ze stalowych profili nierdzewnych pełnych, front półokrągły ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) malowany proszkowo. Pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę i pod blatem półka na komputer i drukarkę. Nad blatem 450mm półka wykona ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) j.wymiary:1700x600x750 mm + półka H= 1100 mm 1 36 Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.).Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) Szafka wyposażona w zamek. wymiary:600x370x600 mm 1 37 Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 1000x400x1800 mm. Nadstawka do szafy . Drzwi szafki nadstawki wyposażone w zamek. Wymiary:1000x400x300 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) 1 38 Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) wymiary:1380x860x1800 mm. Nadstawka do szafy . Drzwi szafki wyposażone w zamek. Wymiary:1380x860x600 mm. 1 39 Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy (+/- 30 mm) 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi (+/- 10 mm) 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. wymiary: 480x480x490/630 mm. 3 40 Zabudowa meblowa stojąca: • Szafka stojąca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1200x600x850 mm – szt. 1 • Szafka stojąca z 3 szufladami o wymiarach: 600x600x850 mm – szt. 2 • Stół roboczy o wymiarach: 1200x600x850 mm – szt. 1 • blat z materiału typu Corian w kolorze białym Wymiary blatu: 3600x600x850 mm ( blat z wycięciem o długości: 3469 mm). Blat na jednym końcu montowany do konstrukcji podblatowej tworząc miejsce do pracy przy blacie na siedząco. Całość zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304), drzwi szafek otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach 140 mm z możliwością regulacji w zakresie 20 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem. Szafki z szufladami: dwie górne szuflady płytsze, dolna szuflada głębsza umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych na łożyskach kulowych z pełnym wysuwem. Fronty szuflad malowane proszkowo lakierem z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) 1 41 Zabudowa meblowa stojąca: • Szafka stojąca dwuskrzydłowa podzlewozmywakowa o wymiarach 1200x600x850 mm – szt. 1 • Szafka stojąca jednoskrzydłowa o wymiarach 600x600x850 mm – szt. 1 • blat z materiału typu Corian w kolorze białym z umywalką fi (+/-) 380 mm oraz komorą zlewozmywakową o wymiarach 400x400x250 mm. Komory zintegrowane wraz z blatem tworzą jednolitą całość, bez widocznych połączeń na powierzchni . Wymiary blatu: 1800x600x850 mm. Całość zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304), drzwi szafek otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Zabudowana na nóżkach o wysokości 1400 mm z możliwości regulacji 20 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem. Fronty drzwiczek malowane lakierem proszkowo z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) 1 42 Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:1000x370x600 mm 1 RAZEM

_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK  NR 2

PAKIET Nr 2 – WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY

Lp. OPIS – WARUNKI WYMAGANE Parametry oferowane A Wózek anestezjologiczny - 1 szt. Producent…………………………………. Model/typ ………………………………….. Rok produkcji ……………………………… 1 Wózek anestezjologiczny wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubości min. 1 mm. w gatunku 1.4301 (304). 2 Konstrukcja wózka spawana (nie dopuszcza się nitowania, klejenia, skręcania elementów). 3 Wózek wyposażony w pięć szuflad umieszczonych w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). 4 Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”. 5 Szuflady pełne, krawędzie gładkie, bez nitów, wkrętów itp. 6 Szuflady wyposażone w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń, montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie dopuszcza się naklejanych lub połączenia poprzez zgrzew . 7 Szuflady na prowadnicach samodociągowych (łożyska kulkowe) z pełnym wysuwem . 8 Szuflady zamykane centralnym zamkiem. 9 Szuflady wypinane z prowadnic bez użycia narzędzi. 10 W drugiej i trzeciej szufladzie - podziałki z tworzywa dzielące je na 8-10 części. 11 Wysokość użytkowa szuflad: - pierwsza szuflada wysokość użytkowa 80 mm, (+/-10 mm) - druga, trzecia i czwarta szuflada wysokość użytkowa 80mm , (+/-10 mm) - piąta szuflada 180 mm (+/-10 mm). 12 Z prawej strony dodatkowy wysuwany blat boczny. 13 Wózek na kółkach śr. 80-100mm (min. dwa z blokadą). 14 Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. 15 Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. 16 Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. 17 Blat z wszystkich stron zagłębiony z galeryjką (burtą z trzech stron). 18 Wózek z nadstawką z tacą i stojakiem na kroplówki. 19 Na nadstawce dwie półki z wyjmowanymi koszami drucianymi , podzielonymi na pół o wysokości 80-100 mm. 20 Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria. 21 Na relingach zawieszony kosz druciany bez pokrywy, pojemnik na cewniki, pojemnik na 3 kartoniki rękawiczek. 22 Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 23 Fronty szuflad malowane proszkowo farbą z powłoka antybakteryjną zawierającą jony srebra. Kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety przedstawionej przez Wykonawcę (min. 10 kolorów). Uchwyty typu C. 24 Wymiar korpusu wózka (bez relingów, akcesoriów itd.): Szer. 690 mm (+/- 10 )mm Gł. 700 mm (+/- 10 )mm Wys. 985 mm (+/- 10 )mm. 25 Wymiary blatu 650 x 600 mm, 26 Okres gwarancji: min. 24 mies. 27 Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. Wartość brutto za 1 sztukę zł

_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK  NR 3

PAKIET Nr 3 – WÓZEK REANIMACYJNY

Lp. OPIS – WARUNKI WYMAGANE Parametry oferowane A Wózek reanimacyjny - 2 szt. Producent…………………………………. Model/typ ………………………………….. Rok produkcji ……………………………… 1 Wymiary wózka: Szerokość: 650mm -655 mm Głębokość: 475mm-480mm Wysokość: 970mm-980mm. 2 Wózek reanimacyjny 5 – szufladowy wykonany ze stopu aluminiowego, posiadający min. 2 uchwyty do przetaczania wózka. 3 Wysokość szuflad: 4 szt. x 11 cm (+/-1 cm) 1 szt. x 21 cm (+/- 1 cm). 4 Wyposażony w centralny system zamykania. 5 Układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 cichobieżne kółka, w tym 2 koła z blokadą jazdy. 6 Odporny na korozję i łatwy do czyszczenia i dezynfekcji. 7 Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów. 8 Dodatkowy wysuwany blat z boku wózka. 9 Półka pod defibrylator. 10 Płyta (reanimacyjna) defibrylacyjna CPR. 11 Kosz na butlę z tlenem. 12 Druciany kosz na akcesoria medyczne. 13 Wieszak na kroplówki. 14 Minimum 1 kosz plastikowy na odpadki. 15 Wyciągane przegródki wewnątrz szuflad, ułatwiające segregację zawartości szuflady (minimum w trzech szufladach). 16 Przedłużka elektryczna z min. 3 gniazdami. 17 Fronty szuflad w kolorze czerwonym. 18 Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. 19 Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Wartość brutto za 2 sztuki zł

_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK  NR 4

PAKIET Nr 4 – WÓZEK ZABIEGOWY

Lp. OPIS – WARUNKI WYMAGANE Parametry oferowane A Wózek zabiegowy - 6 szt. Producent…………………………………. Model/typ ………………………………….. Rok produkcji ……………………………… 1 Wózek wykonany z tworzywa poliuretanowego o grubości 20 mm (+/- 5 mm). 2 Tworzywo odporne na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne. 3 Elementy konstrukcji wózka zabiegowego trwale ze sobą złączone bez widocznych miejsc łączenia. 4 Blat gładki zabezpieczony z 4 stron przed zsuwaniem się przedmiotów. 5 Wysuwany blat boczny. 6 Szuflady wózka – 3 szt. wykonane w całości z tworzywa poliuretanowego, łatwe do wyciągania i czyszczenia. 7 Fronty szuflad w różnych kolorach (do wyboru przez Zamawiającego spośród min. 7 kolorów). 8 Uchwyt do otwierania na całą szerokość szuflady, 9 Wózek wyposażony w przeźroczyste miejsce do umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. 10 Centralny system zamykania szuflad na klucz. 11 Wyposażenie wózka: - 2 tworzywowe, odchylane pojemniki typu kieszeń o wysokości min. 250mm mocowane do boku wózka; - zintegrowany z wózkiem uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej o dł. min 450mm; - wieszak na płyny infuzyjne z min. dwoma haczykami; - uchwyt na pojemnik z ostrymi odpadami o regulowanej średnicy; - 2 tworzywowe kosze na odpady o poj. 8L. 12 Wymiary wózka: szer. korpusu wózka 800mm (+/- 50mm); gł. 600mm (+/-50mm); wys. Całkowita 900mm (+/-50mm). 13 Wózek wyposażony w 4 koła o średnicy min. 125 mm z możliwością blokowania. 14 Okres gwarancji: min. 24 mies. 15 Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. Wartość brutto za 6 sztuk zł

_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK  NR 5

PAKIET Nr 5 – WÓZEK DO PRZEWOŻENIA POŚCIELI

Lp. OPIS – WARUNKI WYMAGANE Parametry oferowane A Wózek do przewożenia pościeli – 1 szt. Producent…………………………………. Model/typ ………………………………….. Rok produkcji ……………………………… 1 Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). 2 Wymiary zewnętrzne wózka: Długość: 1170 mm (+/- 20 mm); Szerokość: 670 mm (+/- 20 mm); Wysokość: 1100 mm (+/- 20 mm). 3 Wózek wykonany z blachy o grubości min. 1 mm. 4 Wyposażony w szafkę z dwoma półkami z drzwiami. 5 Drzwi pojedyncze otwierane uchylnie, wykonane z podwójnej blachy z wypełnieniem wygłuszającym. 6 Blat szafki wzmocniony. 7 Blat szafki wyposażony w relingi zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów znajdujących się na blacie. 8 Wymiary blatu: 600x600 mm (+/- 20 mm). 9 Z tyłu szafki zamontowany uchwyt na worek foliowy (pojemność worka 120 L). 10 Uchwyt z pokrywą podnoszoną nożnie. 11 Konstrukcja wózka wykonana w sposób zapewniający podtrzymanie wypełnionego worka. 12 Wózek na czterech kółkach fi 100 mm (+/- 20 mm), w tym dwa kółka z blokadą. 13 Oponki kółek wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. 14 Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. 15 Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 16 Powierzchnia wózka odporna na mycie i dezynfekcję środkami stosowanymi w jednostkach służby zdrowia. 17 Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. 18 Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Wartość brutto za 1 sztukę zł

_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK  NR 6

PAKIET Nr 6 – WÓZEK DO PRZEWOŻENIA POSIŁKÓW

Lp. OPIS – WARUNKI WYMAGANE Parametry oferowane A Wózek do przewożenia posiłków – 6 szt. Producent…………………………………. Model/typ ………………………………….. Rok produkcji ……………………………… 1 Wózek do przewożenia posiłków wykonany ze stali nierdzewnej. 2 Blat roboczy z podniesionymi brzegami z czterech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów. 3 Wózek wyposażony w szafkę i półkę z możliwością regulacji, zintegrowane z wózkiem uchwyty przy krótszych bokach wózka. 4 Drzwi szafki suwane. 5 Wymiary wózka: szer. 1000mm (+/- 100mm); gł. 600mm (+/-50mm); wys.800mm (+/-50mm). 6 Wózek wyposażony w 4 koła skrętne o średnicy min. 125mm z możliwością blokowania. 7 Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. 8 Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Wartość brutto za 6 sztuk zł

_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK  NR 7

PAKIET Nr 7 – STOŁY LABORATORYJNE

Lp. OPIS – WARUNKI WYMAGANE ZAMAWIANA ILOŚĆ SZTUK WARTOŚĆ BRUTTO 1 Stół laboratoryjny przyścienny. Parametry: Długość: 150 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 90 cm (+/- 2 cm) Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm, malowanych farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. Profile łączone śrubami. Dolna część stelaża zakończona stopkami, umożliwiającymi regulację pionu i poziomu. Blat roboczy wykonany z materiału warunkującego wysoka odporność: - na kwasy: solny, octowy, nadchlorowy, siarkowy - barwniki - czerwień fenolowa Stół wyposażony: w szafkę zamykaną drzwiczkami z jedną półką wewnątrz (usytuowanie - po lewej stronie stołu), szafka o szerokości: 40 cm (+/- 2 cm) oraz miejsce do siedzenia. Kolor stołów: biały Kolor blatów: jasny popiel Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. 2 2 Stół laboratoryjny przyścienny. Parametry: Długość: 150 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 90 cm (+/- 2 cm) Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm, malowanych farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. Profile łączone śrubami. Dolna część stelaża zakończona stopkami, umożliwiającymi regulację pionu i poziomu. Blat roboczy wykonany z materiału warunkującego wysoka odporność: - na kwasy: solny, octowy, nadchlorowy, siarkowy - barwniki - czerwień fenolowa Stół wyposażony: w 2 szafki zamykane drzwiczkami z jedną półką wewnątrz oraz z jedną szufladą , szafka o szerokości: 40 cm (+/- 2 cm) (usytuowanie szafek – 1 szafka po prawej stronie stołu, 1 szafka po lewej stronie stołu). Kolor stołów: biały Kolor blatów: jasny popiel Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. 3 3 Stół laboratoryjny przyścienny. Parametry: Długość: 150 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 90 cm (+/- 2 cm) Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm, malowanych farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. Profile łączone śrubami. Dolna część stelaża zakończona stopkami, umożliwiającymi regulację pionu i poziomu. Blat roboczy wykonany z materiału warunkującego wysoka odporność: - na kwasy: solny, octowy, nadchlorowy, siarkowy - barwniki - czerwień fenolowa W blacie zabudowany zlew ze stali nierdzewnej z syfonem (kompletny zestaw do montażu) jednokomorowy z ociekaczem o szer. 50 cm zlew, 50 cm ociekacz, 50 cm pozostała część blatu. Wyposażony w baterię laboratoryjną c/z woda. Pod zlewem szafka zlewozmywakowa 40 cm (+/- 2 cm), z drzwiczkami. Kolor stołów: biały Kolor blatów: jasny popiel Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. 1 4 Stół laboratoryjny ze wzmocnionym blatem (pod aparaturę) Parametry: Długość: 120 cm Głębokość 70 cm Wysokość: 80 cm Stół przeznaczony pod aparaturę wzmocniony, zapewniający nośność min. 120 kg (wraz z ofertą należy dołączyć dokument potwierdzający nośność). Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm malowany farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. Wyposażony w stopki poziomujące. Stół stacjonarny, bez szafek podblatowych. Kolor stołów: biały Kolor blatów: biały Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. Okres gwarancji: min. 24 miesiące. 2 RAZEM

_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli medycznych oferuję na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

PAKIET Nr 2

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

PAKIET Nr 3

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

PAKIET Nr 4

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

PAKIET Nr 5

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

PAKIET Nr 6

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

PAKIET Nr 7

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ 2018 roku					______________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________ (miejscowość), dnia ________________ r.

____________________________________

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Milęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH  prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Milęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług1

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2

- Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ...................

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)