Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wytrząsarka  ze zintegrowanym inkubatorem do profesjonalnego urządzenia do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych – 1szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność : 15 pojemników 300-600ml lub 10 pojemników 1300-1600 ml |  |
| 2 | Ilość półek- 5 |  |
| 3 | Półki wyjmowane , perforowane , umieszczone na prowadnicach |  |
| 4 | Temperatura pracy 22ºC ± 2ºC |  |
| 5 | Częstość ruchów wytrząsarki 50-80 cykli /minutę |  |
| 6 | Szklane drzwi umożliwiające wizualną kontrolę zawartości bez konieczności otwierania |  |
| 7 | System monitorujący temperaturę w inkubatorze oraz funkcje krytyczne |  |
| 8 | Panel kontrolny wyświetlający bieżącą temperatura oraz ustawienia inkubatora |  |
| 9 | Wyświetlacz LCD z 24 godzinnym wykresem temperatur |  |
| 10 | Możliwość ustawienia temperatury alarmów |  |
| 11 | Automatyczny alarm wysokiej i niskiej temperatury |  |
| 12 | Alarm akustyczny i wizualny |  |
| 13 | Alarm otwartych drzwi |  |
| 14 | Wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| 15 | Rok produkcji nie wcześniej niż lipiec 2017 |  |
| 16 | Bezpłatny serwis max. 48 godz. od chwili zgłoszenia |  |
| 17 | W okresie gwarancji coroczny bezpłatny przegląd techniczny + bezpłatna walidacja |  |
| 18 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dygestorium – 1szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | dygestorium o wymiarach 1220x 750x 2500 /mm (+/- 100 mm) |  |
| 2 | dygestorium wyposażone w czujnik przepływu powietrza |  |
| 3 | konstrukcja dygestorium wykonana bez użycia materiałów drewnopochodnych, palnych |  |
| 4 | ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej |  |
| 5 | komora manipulacyjna oraz ściany zewnętrzne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo powłoką chemoodporną |  |
| 6 | w blacie osadzony zlew ceramiczny o wymiarach min 280 x 80 mm, krawędź blatu w miejscu łączenia się ze zlewem glazurowana |  |
| 7 | podblatowa listwa armaturowa wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą chemoodporną wyposażona w zawór wody oraz gniazdo prądowe (16~230V,) |  |
| 8 | dolna szafka umieszczona w stelażu stalowym, wentylowana, o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, metalowa malowana farbą proszkową chemoodporną |  |
| 9 | gniazda i wyłączniki elektryczne – hermetyczne |  |
| 10 | okno wykonane w ramie ze stali z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna |  |
| 11 | oświetlenie komory oraz lampa znajdujące się poza obrębem komory roboczej |  |
| 12 | dygestorium posiadające alarm zbyt wysoko podniesionego okna |  |
| 13 | dygestorium posiadające system odprowadzania ścieków |  |
| 14 | Wraz z dostawą dygestorium wykonawca zapewnia montaż do istniejących systemów wentylacyjnych oraz odprowadzania ścieków |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Diatermia z systemem zamykania naczyń do zabiegów laryngologicznych – 1szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw złożony z diatermii do elektrochirurgii monopolarnej i bipolarnej z systemem zamykania dużych naczyń. |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy diatermii o inne moduły takie jak przystawka argonowa, przystawka umożliwiająca rozbudowę aparatu o dowolne dwa gniazda przyłączeniowe |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o kolejną przystawkę zasilaną z poziomu diatermii, umożliwiającą wykonywanie zabiegów za pomocą jałowego płynu podawanego pod wcześniej ustawionym ciśnieniem od 1-80 bar. Przystawka posiada możliwość umieszczenia na jednym wózku z diatermią oraz podłączenia końcówek do preparowania jałowym strumieniem wody i prądem |  |
| 4 | Moduł do preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 mm. Praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zależności od impedancji tkanki i stale dopasowuje odpowiednią moc urządzenia. Zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i wyłącza prąd. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie. |  |
| 5 | Moc dla prądu bipolarnego do zamykania dużych naczyń min. 300W |  |
| 6 | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów do zamykania naczyń do 7 mm i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy |  |
| 7 | Funkcja pokazywanie parametrów pracy na wyświetlaczu tylko aktualnie aktywowanego instrumentu |  |
| 8 | Monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością wizualizacji na ekranie |  |
| 9 | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej. Dodatkowo dane liczbowe o rezystancji połączenia w Omach w przypadku stosowania elektrody neutralnej jednorazowej |  |
| 10 | Zakres rezystancji układu ochronnego elektrody neutralnej max do 130 Ohm |  |
| 11 | Liczbowy wskaźnik monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej z możliwością ustawienia trybu nadzorującego kierunek aplikacji, powierzchni kontaktu ze skórą, oraz dodatkowe zabezpieczenie u pacjentów z niewielką opornością skóry. |  |
| 12 | Możliwość utworzenia i zapamiętania min.65 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora |  |
| 13 | Możliwość utworzenia w każdym programie min. 1 podprogramu (z innymi nastawieniami trybu koagulacji , trybu cięcia , mocy, oraz innym efektem ) |  |
| 14 | Wchodzenie w podprogram przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego bez udziały osób trzecich |  |
| 15 | Wchodzenie w podprogram z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego |  |
| 16 | Możliwość wyboru trybu cięcia bipolarnego– co najmniej 2 tryby cięcia bipolarnego w środowisku NaCl dla instrumentów bipolarnych |  |
| 17 | Przynajmniej jeden tryb cięcia bipolarnego z mocą min. 350W do pracy w środowisku wodnym |  |
| 18 | Minimum 6 efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas cięcia bipolarnego w środowisku NaCl, nie dotyczy regulacji mocy |  |
| 19 | Koagulacja bipolarna w roztworze soli fizjologicznej min. 200W dla wszystkich dostępnych efektów hemostatycznych |  |
| 20 | Minimum 6 efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas koagulacji bipolarnej w środowisku NaCl, nie dotyczy regulacji mocy. |  |
| 21 | Minimum dwa rodzaje koagulacji bipolarnej do pincet bipolarnych |  |
| 22 | Przynajmniej jeden tryb koagulacji bipolarnej do pincet bipolarnych z funkcją autostop o mocy min. 120W ( nie dotyczy systemu zamykania dużych naczyń ) |  |
| 23 | Minimum 6 efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas koagulacji bipolarnej z funkcją autostop |  |
| 24 | Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych z regulacją opóźnienia do min. 8 sek. Krokiem co max 0,1 s |  |
| 25 | Możliwość włączenia funkcji auto stop dla pincet bipolarnych lub bipolarnych elektrod haczykowych. |  |
| 26 | Moc cięcia monopolarnego max. 300W |  |
| 27 | Minimum 4 rodzaje, tryby cięcia monopolarnego w tym min. jedno do pracy w środowisku wodnym |  |
| 28 | Minimum 1 tryb cięcia monopolarnego do resekcji monopolarnej o mocy 300W |  |
| 29 | Minimum 8 efektów (głębokości) koagulacji możliwych do uzyskania podczas ciecia monopolarnego dla każdego z zaproponowanych trybów cięcia monopolarnego |  |
| 30 | Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej: łagodna, forsowna, natryskowa, preparująca o min. mocy 100W |  |
| 31 | Koagulacja monopolarna miękka/ delikatna z moc min 200W |  |
| 32 | Ilość wymiennych gniazd przyłączeniowych: monopolarne– min. 1 bipolarne – min. 1 uniwersalne umożliwiające podpięcie bipolarnych narzędzi do zamykania naczyń, bipolarnych pincet oraz uchwytu monopolarnego – min.1 bierne – min. 1 |  |
| 33 | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. |  |
| 34 | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o różnych rozstawach bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. |  |
| 35 | Uniwersalne gniazdo neutralne pozwalające na podłączenie kabli z wtyczką 1 pinową oraz 2 bolcową |  |
| 36 | 2 gniazda przyłączeniowe do włączników nożnych zamieszczone z tyłu aparatu |  |
| 37 | Oprogramowanie do obsługi systemu w języku polskim, wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 38 | Wyłącznik nożny pojedynczy z funkcja zmiany programu -1szt. |  |
| 39 | Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń do 7 mm zakrzywiony 23-24°, okładki gładkie z powłoką ceramiczną, długość instrumentu 150-160 mm. Kompletny instrument z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF. -1szt. |  |
| 40 | Uchwyt monopolarny z 2 przyciskami wraz z kablem dł. 4 m wejście 1 pin – 4szt. |  |
| 41 | Przedłużka elektrod monopolarnych dł. 10 -11 cm – 1sz |  |
| 42 | Elektroda szpatułkowa prosta 3x24-25 mm – 4szt. |  |
| 43 | Elektroda nożowa prosta 1,5x17mm dł.40-45 mm – 4szt. |  |
| 44 | Elektroda monopolarna Wolframowa, 0,5x3mm, prosta dł.55-60mm – 5szt. |  |
| 45 | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki tępe dł. 8mm, grubość 1,0 mm, zamknięcie równoległe, długość całkowita 190 -195 mm – 1szt. |  |
| 46 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki tępe ze stopów nieprzywieralnych, długość końcówek roboczych 8mm, szerokość 2mm, długość całkowita pincety 240- 250 mm – 1szt. |  |
| 47 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki tępe ze stopów nieprzywieralnych, długość końcówek roboczych 8mm, szerokość 1,2mm, długość całkowita pincety 190- 200 mm – 1szt. |  |
| 48 | Bipolarny kabel przyłączeniowy dł. min. 4m – 5szt. |  |
| 49 | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta. |  |
| 50 | Instrukcja pisemna w jęz. Polskim |  |
| 51 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 52 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018. |  |
| 53 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wiertarka chirurgiczna z wyposażeniem – 1szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw składający się min. z: - konsoli zasilającej – 1 szt. - wiertarki szybkoobrotowej do zabiegów otolaryngologicznych – 2 szt./rękojeści (każda z kątnicą i z prostnicą) - kasety do sterylizacji – 2 szt. - wierteł (wykaz poniżej) - drenów do irygacji - 50 szt. Wszystkie elementy zestawu kompatybilne ze sobą, wyprodukowane przez jednego producenta. |  |
| KONSOLA ZASILAJĄCA |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 3 | Konsola wyposażona w pompę perystaltyczną z możliwością podłączenia wiertarki otologicznej lub shavera |  |
| 4 | Sterowanie systemem irygacji za pomocą przycisków zintegrowanych z konsolą w zakresie min. 0-50 cc/min. |  |
| 5 | Konsola z możliwością ustawienia pracy wiertarki w pozycji „do przodu” i „do tyłu” |  |
| 6 | Konsola kompatybilna z wiertarką, dająca możliwość wykorzystania maksymalnych obrotów wiertarki. |  |
| 7 | Konsola o wymiarach: szerokość: max. 300 mm, wysokość: max. 200 mm, głębokość: max 300 mm Masa max do 5,0 kg. |  |
| 8 | Konsola wyposażona w jedną pompę perystaltyczną oraz przełącznik nożny o wymiarach: szerokość 200 mm (+/- 5 mm), wysokość 60 mm (+/- 5 mm), głębokość 220 mm (+/- 5 mm), Masa: 1,5 kg (+/- 100 g) |  |
| 9 | Konsola wyposażona w uchwyt do zawieszenia na statywie infuzyjnym |  |
| 10 | Kabel zasilający o długości min. 6 metrów |  |
| 11 | Produkt medyczny, wpisany do rejestru wyrobów medycznych |  |
| Wiertarka szybkoobrotowa do zabiegów otolaryngologicznych – 2 szt./rękojeści (każda z kątnicą i prostnicą) |
| 12 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 13 | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 60 000 obr./min. |  |
| 14 | Waga rączki max. 110 g |  |
| 15 | Długość rączki: max. 12 cm, średnica nie większa niż 1,55 cm. |  |
| 16 | Prostnica montowana zatrzaskowo. |  |
| 17 | Kątnica montowana zatrzaskowo. |  |
| 18 | Wiertarka podłączana do stacji zasilania wspólnej z shaverem. |  |
| 19 | Osprzęt do wiertarki szybkoobrotowej wielorazowego użytku. |  |
| 20 | Brak konieczności używania znacznika na wiertle w celu określenia jego długości, lub określenia prawidłowego zamocowania |  |
| 21 | Brak konieczności dodatkowej konserwacji wiertarki płynami lub olejami |  |
| 22 | Wiertarka wraz z prostnicą i kątnicą oraz akcesoria wielorazowego użytku sterylizowalne/autoklawowalne |  |
| 23 | Wyrzłobienie na nasadzce wiertarki dla stabilniejszego umocowania przewodu irygacji |  |
| RODZAJE WIERTEŁ KOMPATYBILNE Z OFEROWANYM URZĄDZENIEM |
| 24 | Wiertło wielorazowego użytku tnące okrągłe zbudowane ze stali nierdzewnej (rozmiar 5.5 mm) dł. 69 mm (+/- 1 mm) – 5 szt. |  |
| 25 | Wiertło wielorazowego użytku tnące okrągłe zbudowane ze stali nierdzewnej (rozmiar 4.0 mm) dł. 68 mm (+/- 1 mm) – 5 szt. |  |
| 26 | Wiertło wielorazowego użytku tnące okrągłe zbudowane ze stali nierdzewnej (rozmiar 3.0 mm) dł. 66 mm (+/- 1 mm) – 5 szt. |  |
| 27 | Wiertło wielorazowego użytku tnące okrągłe zbudowane ze stali nierdzewnej (rozmiar 2.3 mm) dł. 66 mm (+/- 1 mm) – 5 szt. |  |
| 28 | Wiertło wielorazowego użytku tnące okrągłe zbudowane ze stali nierdzewnej (rozmiar 2.0 mm) dł. 66 mm (+/- 1 mm) – 5 szt. |  |
| 29 | Wiertło wielorazowego użytku tnące okrągłe zbudowane ze stali nierdzewnej (rozmiar 1.5 mm) dł. 65 mm (+/- 1 mm) – 5 szt. |  |
| 30 | Wiertło wielorazowego użytku tnące okrągłe zbudowane ze stali nierdzewnej (rozmiar 1.0 mm) dł. 64 mm (+/- 1 mm) – 5 szt. |  |
| 31 | Wiertło wielorazowego użytku tnące okrągłe zbudowane ze stali nierdzewnej (rozmiar 1.0 mm) dł. 77 mm (+/- 1 mm) – 5 szt. |  |
| 32 | Wiertło wielorazowego użytku tnące okrągłe zbudowane ze stali nierdzewnej (rozmiar 0.5 mm) dł. 64 mm (+/- 1 mm) – 5 szt. |  |
| 33 | Wiertło wielorazowego użytku o kształcie żołędzia ze stali nierdzewnej (rozmiar 4.6 mm) dł. 68 mm (+/- 1 mm) – 5 szt. |  |
| 34 | Wiertło wielorazowego użytku o kształcie żołędzia ze stali nierdzewnej (rozmiar 3.7 mm) dł. 67 mm (+/- 1 mm) – 5 szt. |  |
| 35 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o grubej strukturze (rozmiar 6.0 mm) dł. 64 mm (+/- 1 mm) – 1 szt. |  |
| 36 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o grubej strukturze (rozmiar 4.0 mm) dł. 69 mm (+/- 1 mm) – 2 szt. |  |
| 37 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o grubej strukturze (rozmiar 2.5 mm) dł. 71 mm (+/- 1 mm) – 2 szt. |  |
| 38 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o drobnej strukturze (rozmiar 5.0 mm) dł. 64 mm (+/- 1 mm) – 2 szt. |  |
| 39 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o drobnej strukturze (rozmiar 4.0 mm) dł. 69 mm (+/- 1 mm) – 2 szt. |  |
| 40 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o drobnej strukturze (rozmiar 3.5 mm) dł. 68 mm (+/- 1 mm) - 2 szt. |  |
| 41 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o drobnej strukturze (rozmiar 3.0 mm) dł. 68 mm (+/- 1 mm) - 1 szt. |  |
| 42 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o drobnej strukturze (rozmiar 3.0 mm) dł. 72 mm (+/- 1 mm) – 2 szt. |  |
| 43 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o drobnej strukturze (rozmiar 2.5 mm) dł. 71 mm (+/- 1 mm) - 2 szt. |  |
| 44 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o drobnej strukturze (rozmiar 2.0 mm) dł. 67 mm (+/- 1 mm) – 2 szt. |  |
| 45 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o drobnej strukturze (rozmiar 1.0 mm) dł. 77 mm (+/- 1 mm) - 2 szt. |  |
| 46 | Wiertło wielorazowego użytku okrągłe diamentowe o drobnej strukturze (rozmiar 0.5 mm) dł. 77 mm (+/- 1 mm) - 2 szt. |  |
| 47 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 48 | Rok produkcji: 2018 |  |
| 49 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat USG – 1 szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| I. JEDNOSTKA GŁÓWNA |
| 1 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2017/2018. Zwarta, jednomodułowa mobilna konstrukcja wyposażona w cztery skrętne koła z możliwością blokowania. Wyklucza się aparaty powystawowe, demonstracyjne. |  |
| 2 | Technologia cyfrowa |  |
| 3 | Ilość cyfrowych kanałów procesowych: min 170000 |  |
| 4 | Ilość niezależnych aktywnych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - min. 3 |  |
| 5 | Monitor w technologii LED, wielkość ekranu (przekątna) [cal] – min. 20 cali |  |
| 6 | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. |  |
| 7 | Zakres częstotliwości pracy [MHz]: min 2,0 – 10,0 MHz |  |
| 8 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) |  |
| 9 | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler – min 2500 |  |
| 10 | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD. |  |
| 11 | Zintegrowany dysk twardy HDD min. 250 GB |  |
| 12 | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” - min. 80 |  |
| 13 | Format zapisu dla eksportu danych min. PDF, AVI, JPG oraz DICOM |  |
| 14 | Moduł EKG. |  |
| 15 | Drukarka termiczna (video) czarno – biała |  |
| 16 | Gniazda USB na panelu głównym (sterującym) – min. 1 |  |
| 17 | Waga aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych - max. 65 kg |  |
| 18 | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN |  |
| 19 | Wprowadzenie oferowanego modelu aparatu do produkcji (nie w wersji Software) nie wcześniej niż w 2016 rok. |  |
| II. TRYB 2D (B-mode) |
| 20 | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] - min. 1- 30 cm |  |
| 21 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego – min 10x |  |
| 22 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE – min 10 x |  |
| 23 | Zakres dynamiki systemu [dB] – min. 225 dB |  |
| 24 | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz trybie Doppler (skala, linia bazowa, wzmocnienie) za pomocą jednego przycisku. |  |
| 25 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru powyżej 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi. |  |
| 26 | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) |  |
| 27 | Odświeżanie obrazu „Frame rate” - min. 495 klatek / sek. |  |
| 28 | Obrazowanie trapezowe |  |
| 29 | Gęstość linii w trybie B-mode – min. 500 |  |
| 30 | Funkcja powiększenia obszaru bez utraty jakości ( detali ) – tzw. HD ZOOM |  |
| III. TRYB M |
| 31 | Anatomiczny M-mode |  |
| IV. TRYB SPEKTRALNY DOPPLER PULSACYJNY (PWD) |
| 32 | Prędkość przepływu [m/s] przy 0( kącie korekcji – min. 7 m/s |  |
| 33 | Wielkość bramki Dopplerowskiej - min. 0,2 - 20 mm. |  |
| 34 | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej - . min. 0 - +/- 89(, skok o 1( |  |
| V. TRYB SPEKTRALNY DOPPLER CIĄGŁY (CWD) |
| 35 | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej |  |
| 36 | Prędkość przepływu [m/s] przy 0( kącie korekcji - min. 12 m/s |  |
| VI. TRYB DOPPLER KOLOROWY (CD) |
| 37 | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego |  |
| 38 | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obra-zy/sek.] – min. 185 Obr/sek. |  |
| 39 | Prędkość przepływu - Min. 4,5 m/s |  |
| VII. TRYB ANGIOLOGICZNY (DOPPLER MOCY) |
| 40 | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy |  |
| 41 | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obrazy/sek.] – min.190 Obr/sek |  |
| VIII. OBRAZOWANIE HARMONICZNE |
| 42 | Harmoniczne obrazowanie tkanek z techniką inwersji fazy |  |
| IX. | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) |  |
| X. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |
| 43 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe z możliwością generowania raportów: - kardiologiczne - naczyniowe - TCD - urologiczne - jamy brzusznej |  |
| 44 | Liczba par kursorów pomiarowych – min. 8 |  |
| 45 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) dla min. PS, ED, TAMx, TAMn, PI, RI oraz S/D |  |
| XI. Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych – podać typ i producenta |  |
| 46 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika: 5,0-10,0 MHz |  |
| 47 | Szerokość czoła głowicy - max. 40 mm |  |
| 48 | Liczba elementów – min. 128 elementy |  |
| 49 | Praca w trybie II harmonicznej |  |
| 50 | Uchylność bramki kolorowego Dopplera – min. +/- 20 stopni |  |
| 51 | Obrazowanie rombowe |  |
| 52 | Obrazowanie trapezowe |  |
| XII. Głowica convex elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej– podać typ i producenta |  |
| 53 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika: 3,0-5,0 MHz |  |
| 54 | Liczba elementów – min. 128 elementy |  |
| 55 | Praca w trybie II harmonicznej min. 4 częstotliwości |  |
| 56 | Kąt skanowania – min. 68 stopni |  |
| XIII. Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |
| 57 | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund. |  |
| XIV. WYMAGANIA POPZOSTALE |
| 58 | Gwarancja przez okres min. 24 miesięcy |  |
| 59 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniem producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym |  |
| 60 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |
| 61 | Czas naprawy od chwili zgłoszenie max. 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. 7 dni roboczych. |  |
| 62 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty zakończenia okresu gwarancji – min. 10 lat. |  |
| 63 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, użytkowania i prawidłowej eksploatacji urządzenia. i udokumentowane zostanie stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. |  |
| 64 | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy następujące dokumenty: - Kartę gwarancyjną w języku polskim, - Instrukcję użytkowania w języku polskim, - Paszport techniczny aparatu |  |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Respirator transportowy – 1szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu -złącze typu AGA |  |
| 2 | Waga modułu respiratora max.2,5 kg |  |
| 3 | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla |  |
| 4 | Tryb wentylacji IPPV/ CMV |  |
| 5 | Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej |  |
| 6 | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniej niż 425 ml przy częstości 12 odd./min. |  |
| 7 | Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. |  |
| 8 | Tryb CPAP – przepływ regulowany w zakresie min. 0,5-35 l/min. |  |
| 9 | Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji min. 0-20 cmH2O |  |
| 10 | Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min. |  |
| 11 | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) |  |
| 12 | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej |  |
| 13 | Zakres regulacji parametrów wentylacji częstość oddechowa min. 8-40 odd/min objętość oddechowa min. 70-1500 ml |  |
| 14 | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O |  |
| 15 | Zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O |  |
| 16 | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta |  |
| 17 | Moduł alarmowy - optyczny i dźwiękowy: wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego |  |
| 18 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego |  |
| 19 | Torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy |  |
| 20 | Obwody oddechowe jednorazowego użytku z wbudowaną linią monitorowania ciśnienia, filtrem i zastawką pacjenta - 20 szt. w zestawie kompatybilne z oferowanym urządzeniem. |  |
| 21 | Obwody oddechowe jednorazowego użytku CPCP - 10 szt. w zestawie kompatybilne z oferowanym urządzeniem. |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 23 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |
| 24 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 25 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Defibrylator  z funkcją kardiomonitora  – 1szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylacja dwufazowa w technologii redukującej efekty uboczne stosowania wysokich energii. |  |
| 2 | Łyżki do defibrylacji dorosłych. |  |
| 3 | Energia maksymalna defibrylacji 200J. |  |
| 4 | Możliwość wyboru poziomów energii wyładowania w zakresie 1-200J z ograniczeniem energii wyładowania do 50J przy defibrylacji wewnętrznej. Poziomy energii ustawiane przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora. |  |
| 5 | Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 6 sekund. |  |
| 6 | Defibrylacja ręczna – sterowanie ładowaniem energii i defibrylacją z poziomu łyżek. |  |
| 7 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) – sterowanie ładowaniem energii i defibrylacją z panelu aparatu. |  |
| 8 | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej. |  |
| 9 | Ekran monitora – kolorowy TFT LCD o przekątnej min. 5’’. Prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i fal dynamicznych (min. 3 kanały). |  |
| 10 | Defibrylacja dwufazowa w technologii redukującej efekty uboczne stosowania wysokich energii. |  |
| 11 | Niska waga defibrylatora bez akumulatora i łyżek – 6 kg.+/- 1kg Zintegrowany uchwyt do przenoszenia. |  |
| 12 | Możliwość wykonania kardiowersji synchronizowanej zapisem z łyżek bądź z elektrod defibrylacyjnych. Możliwość synchronizacji sygnału EKG z zewnętrznego kardiomonitora. |  |
| 13 | Monitorowanie EKG - minimum 3 odprowadzenia. W zestawie kabel EKG 3-odprowadzeniowy. - 3 szt. oraz kabel EKG 5 – odprowadzeniowy – 2 szt. |  |
| 14 | Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 16-350 ud/min. |  |
| 15 | Wzmocnienie sygnału EKG co najmniej od 0,25 do 4,0 cm/mV . |  |
| 16 | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu; alarmy; co najmniej 8 typów arytmii. |  |
| 17 | Stymulacja przezskórna Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądania” i asynchronicznym. Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 impulsów na minutę. Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10-200mA. W zestawie wielorazowy kabel do elektrod defibrylacyjnych oraz min. 2 komplety elektrod jednorazowych dla dorosłych. |  |
| 18 | Saturacja krwi tętniczej SpO2 Zakres pomiaru saturacji minimum 70 – 100%, dokładność nie gorsza niż +/- 2%. Zakres pomiarowy tętna min. 30-300 ud/min. Krzywa pletyzmograficzna oraz wartość liczbowa saturacji i tętna prezentowana na ekranie. W zestawie czujnik wielorazowego użytku dla dorosłych na palec o wadze≤ 40 kg, odporny na uszkodzenia z elastycznego materiału (np. silikonu), nie zawierającego lateksu, PCV ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.). Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie w płynie. -2szt. W zestawie czujnik wielorazowego użytku dla dorosłych na ucho, odporny na uszkodzenia z elastycznego materiału (np. silikonu), Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie w płynie. -2szt. Długość przewodu czujnika min. 2-3 m |  |
| 19 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Zakres pomiaru min. 10-250 mmHg, dokładność nie gorsza niż +/- 3 mmHg. Zabezpieczenie ciśnieniowe – ciśnienie maksymalne w mankiecie 300 mmHg. Tryb pomiaru ręczny i automatyczny w zakresie min. 1-120 minut. W zestawie przewód połączeniowy NIBP min. 3 m., 5 mankietów wielorazowe dla dorosłych (w tym: 3 szt. w rozmiarze M - średnim; 1szt. w rozmiarze L- dużym; 1szt. w rozmiarze XL- bardzo dużym) z materiału niezawierającego lateksu i PCV, nadającego się do dezynfekcji płynami. |  |
| 20 | Alarmy dźwiękowe i wizualne. Programowane limity alarmowe wszystkich mierzonych parametrów. Limity widoczne na ekranie głównym. |  |
| 21 | Archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej z możliwością zapisu na karcie pamięci lub innym nośnik zewnętrznym (z możliwością odtworzenia na dowolnym komputerze). Pojemność pamięci min. 8 godzin ciągłego zapisu 2 krzywych EKG, krzywej SPO2, krzywej CO2 zdarzeń i trendów. |  |
| 22 | Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru 50mm +/- 5mm., dł. min. 20 m Możliwość drukowania zapisu w czasie rzeczywistym lub opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu i konfiguracji aparatu. Wraz z dostawą sprzętu Wykonawca dostarczy do urządzenia 100 rolek papieru rejestracyjnego, przeznaczonego do oferowanego urządzenia. |  |
| 23 | Stale widoczny wskaźnik / kontrolka sygnalizujący sprawność bądź niesprawność urządzenia bez konieczności jego włączania i przeprowadzania testu. |  |
| 24 | Zintegrowane zasilanie sieciowe 100-240V/50Hz oraz akumulatorowe. Akumulator litowo-jonowy wystarczający na min. 2,5 godziny ciągłej pracy lub 100 defibrylacji z maksymalną energią. Akumulator bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Instalacja bez użycia narzędzi. |  |
| 25 | Automatyczne testy przeprowadzane w regularnych odstępach czasu (cogodzinne, codzienne, cotygodniowe) z możliwością ich przeglądania, drukowania oraz eksportowania. W zestawie wtyczka testowa do wyładowań. |  |
| 26 | Wózek - podstawa jezdna - rolkowa z koszykiem na akcesoria w pełni kompatybilna z oferowanym urządzeniem. Blokada umożliwiająca szybkie i stabilne zamocowanie defibrylatora do podstawy jezdnej a w razie konieczności szybki jego demontaż, system nie wymagający użycia narzędzi. Koszyk na akcesoria zawieszony na podstawie jezdnej. Blokada co najmniej 2-óch kółek jezdnych, uniemożliwiających jazdę podstawy. |  |
| 27 | Deklaracja zgodności CE oraz wpis/zgłoszenie/powiadomienie do rejestru wyrobów medycznych. |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wersja papierowa) oraz wersja skrócona. |  |
| 29 | Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |
| 30 | Rok produkcji: 2018 |  |
| 31 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KARDIOMONITOR 1  – 1szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. |  |
| 2 | Ekran LCD o przekątnej min. 12.1’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1280x800 dpi. Zawiera uchwyt do transportu. Waga do 5 kg. IPX1. |  |
| 3 | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję. Nie dopuszcza się jakichkolwiek wiatraków w środku. |  |
| 4 | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. |  |
| 5 | Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków - ekran 7 EKG - tryb gotowości |  |
| 6 | Tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). |  |
| 7 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 5 dni. |  |
| 8 | Pamięć min. 36 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. |  |
| 9 | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z prezentacją min. 3 krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. |  |
| 10 | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). |  |
| 11 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. |  |
| 12 | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi z momentu zdarzenia oraz z min. 3 wycinkami krzywych. |  |
| 13 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. |  |
| 14 | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy do 4 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii. |  |
| 15 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. |  |
| 16 | Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość exportu danych pacjentów zapisanych na USB oraz danych trendów. |  |
| 17 | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
| 18 | Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 23 typów zaburzeń rytmu w tym migotania przedsionków. Prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego. |  |
| 19 | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. |  |
| 20 | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora |  |
| 21 | Urządzenie odporne na defibrylację. |  |
| 22 | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. |  |
| 23 | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. |  |
| 24 | Saturacja (SPO2). Pomiar SpO2 w zakresie 0 -100% Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Massimo lub równoważnym FAST. |  |
| 25 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. |  |
| 26 | Możliwość stosowania czujników Massimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. |  |
| 27 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 10-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. |  |
| 28 | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. |  |
| 29 | Drukarka termiczna. Wydruk min. 4 kanałów. Tryb automatycznego wydruku podczas wykonywania pomiarów NIBP. |  |
| 30 | Pomiar kapnografii (etCO2) w gałęzi bocznej pacjentów niezaintubowanych. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg. |  |
| 31 | Podstawa jezdna na 5 kołach (blokada na min. dwóch kołach), z koszem na akcesoria oraz z rączką. |  |
| 32 | Akcesoria: - mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych: rozmiar średni – 1 szt. - mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych: rozmiar duży – 1 szt. - 1 przewód NIBP - 1 kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu chwytakowego - wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 na palec dla dorosłych powyżej 50 kg – elastyczny, nie powodujący ucisku – 1 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 na palec dla dorosłych poniżej 50 kg – elastyczny, nie powodujący ucisku – 1 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych na ucho – elastyczny nie powodujący ucisku – 1 szt. - bateria – 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej – 1 szt. - jednorazowy czujnik do pomiaru etCO2 dla pacjentów niezaintubowanych – 10 szt. |  |
| 33 | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). |  |
| 34 | Gwarancja - min. 24 miesiące |  |
| 35 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. |  |
| 36 | Rok produkcji: 2018 r. |  |
|  | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KARDIOMONITOR 2  – 1szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. |  |
| 2 | Ekran LCD o przekątnej min. 12.1’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1280x800 dpi. Zawiera uchwyt do transportu. Waga do 5 kg. IPX1. |  |
| 3 | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję. Nie dopuszcza się jakichkolwiek wiatraków w środku. |  |
| 4 | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. |  |
| 5 | Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków - ekran 7 EKG - tryb gotowości |  |
| 6 | Tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). |  |
| 7 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. |  |
| 8 | Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. |  |
| 9 | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z prezentacją min. 3 krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. |  |
| 10 | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). |  |
| 11 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. |  |
| 12 | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi z momentu zdarzenia oraz z min. 3 wycinkami krzywych. |  |
| 13 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. |  |
| 14 | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy do 4 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii. |  |
| 15 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. |  |
| 16 | Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość exportu danych pacjentów zapisanych na USB oraz danych trendów. |  |
| 17 | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
| 18 | Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 23 typów zaburzeń rytmu w tym migotania przedsionków. Prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego. |  |
| 19 | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. |  |
| 20 | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora |  |
| 21 | Urządzenie odporne na defibrylację. |  |
| 22 | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. |  |
| 23 | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. |  |
| 24 | Saturacja (SPO2). Pomiar SpO2 w zakresie 0 -100% Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Massimo lub równoważnym FAST. |  |
| 25 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. |  |
| 26 | Możliwość stosowania czujników Massimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. |  |
| 27 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 10-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. |  |
| 28 | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. |  |
| 29 | Drukarka termiczna. Wydruk min. 4 kanałów. Tryb automatycznego wydruku podczas wykonywania pomiarów NIBP. |  |
| 30 | Podstawa jezdna na 5 kołach (blokada na min. dwóch kołach), z koszem na akcesoria oraz z rączką. |  |
| 31 | Akcesoria: - Komplet mankietów do pomiaru NIBP dla dorosłych w 4 rozmiarach (mały, średni, duży i bardzo duży) – 3 kpl. - przewód NIBP – 2 szt. - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu chwytakowego – 2 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 na palec dla dorosłych powyżej 50 kg – elastyczny, nie powodujący ucisku – 3 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 na palec dla dorosłych poniżej 50 kg – elastyczny, nie powodujący ucisku – 3 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych na ucho – elastyczny nie powodujący ucisku – 2 szt. - kabel przedłużacz do czujników SpO2 – 1 szt. - bateria – 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej – 2 szt. |  |
| 32 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. |  |
| 33 | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). |  |
| 34 | Gwarancja - min. 24 miesiące |  |
| 35 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. |  |
| 36 | Rok produkcji: 2018 r. |  |
|  | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ssak elektryczny z wyposażeniem – 4 szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność min. 35L/min |  |
| 2 | Zakres regulacji podciśnienia do –0,85bar (-0,085Mpa) |  |
| 3 | Waga samego ssaka: max 4,5 kg |  |
| 4 | Naczynia wielorazowego użytku wykonane z tworzywa sztucznego: 2 szt. – słój ssący o poj. 2 L 2 szt. – słój ssący o pojemności 1 L 1 szt. – słój przelewowy z zaworem zabezpieczającym i filtrem z wymienialnymi wkładami o poj. 0,8L |  |
| 5 | Aparat dostosowany do pracy z systemem jednorazowym SERRES. - w zestawie wszystkie niezbędne akcesoria (pojemniki) oraz 20 szt. wkładów jednorazowych o pojemności 1 L. |  |
| 6 | Sterowanie ssakiem: z pulpitu oraz włącznika nożnego |  |
| 7 | Ssak umieszczony podstawie jezdnej osadzonej na 4 kółkach |  |
| 8 | Przewód ssący silikonowy Ø7 min. 1,5m – 1 szt. |  |
| 9 | Zapasowe wkłady filtracyjne – 2 op./20 szt. |  |
| 10 | Zasilanie 230V/50Hz |  |
| 11 | Część aplikacyjna: min. Typ BF |  |
| 12 | Klasa izolacji: I |  |
| 13 | Wymiary samego ssaka: 260mm x 360mm x 350 mm (+/20 mm) |  |
| 14 | Rok produkcji: 2018 r. |  |
| 15 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 16 | Część aplikacyjna: min. Typ BF |  |
| 17 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 11 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Myjnia ultradźwiękowa – 1szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia ultradźwiękowa przeznaczona do mycia instrumentów laparoskopowych, kaniulowanych, małoinwazyjnych oraz chirurgicznych Wymiary myjni: szerokość: 82 cm - 90 cm głębokość: 68 cm – 70 cm wysokość: 45 cm – 50 cm Zabudowa myjni (szafka ze stali kwasoodpornej) dostosowana do wymiarów oferowanej myjni. |  |
| 2 | Urządzenie wolnostojące, nie wymagające podłączenia na stałe do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej |  |
| 3 | Robocza pojemność komory 20l (-/+1litr) |  |
| 4 | Komora myjni, pokrywa oraz kosz załadowczy wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
| 5 | Wymuszony przepływ pulsacyjny przez wszystkie podłączone kanały wewnętrzne mytych narzędzi jednocześnie |  |
| 6 | Praca w obiegu zamkniętym- brak automatycznego spustu roztworu z komory urządzenia po zakończonym procesie. |  |
| 7 | Czujnik otwarcia pokrywy, powodujący wyłączenie ultradźwięków i restart cyklu mycia po zamknięciu pokrywy |  |
| 8 | Czujnik poziomu roboczego roztworu |  |
| 9 | Pokrywa myjni na zawiasach - Wspomaganie otwieranie pokrywy myjki siłownikiem pneumatycznym , brak potrzeby zdejmowania pokrywy na czas załadunku komory urządzenia |  |
| 10 | Kosz załadowczy z możliwością podłączenia 12 narzędzi kanałowych |  |
| 11 | Szybkie opróżnianie komory za pomocą pompy spustowej |  |
| 12 | Możliwość opróżniania komory podczas braku zasilania lub awarii urządzenia |  |
| 13 | Sterowanie mikroprocesowe |  |
| 14 | Panel sterowania na przedniej ściance urządzenia wyposażony w min. 2-rzędowy wyświetlacz LCD i klawiaturę membranową lub ekran dotykowy |  |
| 15 | Komunikat w języku polskim |  |
| 16 | Możliwość regulacji czasu procesu do 25 min |  |
| 17 | Możliwość regulacji temperatury roztworu roboczego do 54 ° C |  |
| 18 | Wyświetlane informacje: czas do końca procesu; temperatura roztworu podczas cyklu, aktualna godzina |  |
| 19 | Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej lub komputera PC poprzez złącze RS 232 |  |
| 20 | Zasilanie elektryczne jednofazowe ze standardowego gniazda 230V z uziemieniem |  |
| 21 | Maksymalna moc szczytowa1800W |  |
| 22 | Instrukcja urządzenia w języku polskim, szkolenie stanowiskowe pracowników odbiorcy |  |
| 23 | Kosz załadowczy z rozdzielaczem 1 szt |  |
| 24 | Adaptery o różnych średnicach do instrumentów bez złącza luer 10szt |  |
| 25 | Wężyki z końcówkami luer - 12szt |  |
| 26 | Końcówki luer na wężykach ze stali kwasoodpornej |  |
| 27 | Zestaw filtrów do komory urządzenia |  |
| 28 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 29 | Zabudowa do myjni (szafka wolno stojąca) wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 30 | Czas reakcji „ przyjęte zgłoszenie = podjęta naprawa” autoryzowanego serwisu nie więcej niż 48 H |  |
| 31 | Urządzenie medyczne zgodne z dyrektywą 93/42/EEC(deklaracja zgodności) |  |
| 32 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 12 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DERMATOSKOP – 2 szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Główka optyczna odłączana od rękojeści zasilającej. |  |
| 2 | Oświetlenie diodowe. Temperatura koloru 5000K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI)>80 |  |
| 3 | Przełącznik trybu oświetlenia pomiędzy spolaryzowanym a niespolaryzowanym |  |
| 4 | Regulacja ostrości +/- 6D. Achromatyczny system optyczny |  |
| 5 | Płytka kontaktowa ze skalą milimetrową (10 mm) o śr. 23 mm |  |
| 6 | Płytka kontaktowa do miejsc trudnodostępnych o śr. 8mm |  |
| 7 | Możliwość użycia dodatkowej płytki kontaktowej gładkiej o śr. 23 mm |  |
| 8 | Rękojeść akumulatorowa. |  |
| 9 | Płynna regulacja jasności. |  |
| 10 | Rękojeść akumulatorowa ze złączem micro USB |  |
| 11 | Ładowarka USB z aprobatą medyczną |  |
| 12 | Bateria akumulatorowa Li-on |  |
| 13 | Szybkie ładowanie baterii – max 4 h |  |
| 14 | Wskaźnik stanu naładowania w rękojeści – sygnalizacja ładowania. Naładowania i rozładowania baterii akumulatorowej |  |
| 15 | Twarde etui |  |
| 16 | Rok produkcji: 2018 r. |  |
| 17 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 18 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 13 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OTOSKOP – 2 szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Otoskop światłowodowy LED |  |
| 2 | Instrument kieszonkowy, trwały, szczelny, lekki, o zwartej budowie, dwuczęściowa konstrukcja |  |
| 3 | Zestaw złożony z: - otoskopu - rękojeści bateryjnej - 4 szt. wzierników wielorazowego użytku, autoklawowalne w temp. do 134℃ - po 5 szt. wzierników jednorazowego użytku w rozmiarach 2,5,4 mm - gruszka insuflacyjna wraz z łącznikiem. |  |
| 4 | Rękojeść z tworzywa sztucznego w części pokrytego chromem, odporna na upadki |  |
| 5 | Zasilanie 2,5V (na 2 baterie R6) |  |
| 6 | Główka otoskopowa ciemno-matowa w środku |  |
| 7 | Oświetlenie bezpośrednie, bardzo jasne, skupione światło. |  |
| 8 | Źródło światła LED o temperaturze koloru 4000 K i współczynniku CRI > 95 |  |
| 9 | Czas pracy na jednym zestawie baterii - min. 8 godzin |  |
| 10 | Odchylany wizjer optyczny akrylowy o powiększeniu 3x |  |
| 11 | Wbudowany automatyczny wyłącznik reagujący przy zawieszeniu otoskopu na kieszonce fartucha, gwarancja min. 15 000 cykli włączenia/wyłączenia. |  |
| 12 | Wyposażony w funkcję testowania poziomu naładowania baterii |  |
| 13 | Wyposażony w funkcję stopniowego przyciemniania oświetlenia LED (fade-out) przy resztkowym poziomie energii umożliwiającą dokończenie badania |  |
| 14 | Wyposażony w port umożliwiający podłączenie gruszki insuflacyjnej w celu wykonania testu pneumatycznego |  |
| 15 | Rok produkcji: 2018 r. |  |
| 16 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 17 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 14 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inhalator ultradźwiękowy – 1 szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie kompletne, wyposażone we wszystkie niezbędne elementy/ akcesoria potrzebne do wykonania zabiegu inhalacji. |  |
| 2 | Wymiary 260x300x100 mm (+/- 30 mm) |  |
| 3 | Programowanie zabiegu inhalacji |  |
| 4 | Praca ciągła |  |
| 5 | Elektroniczny panel sterowania |  |
| 6 | Podgrzewanie i regulacja wydajności generowanego aerozolu. |  |
| 7 | Czujnik poziomu cieczy pośredniej |  |
| 8 | Pojemność naczynia na lek: max. 30 ml |  |
| 9 | Termoaerozol - podgrzany aerozol, który podnosi komfort inhalacji i zapobiega wyziębieniu płuc, temperatura termoaerozolu: max. 38°C |  |
| 10 | Przejrzysty panel sterujący |  |
| 11 | Częstotliwość pracy: 1,68 ± 5% MHz |  |
| 12 | Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz |  |
| 13 | Maksymalny pobór mocy: 40-70 VA |  |
| 14 | Wydajność nawiewu: 0 ÷ 30 l / min |  |
| 15 | Ciężar urządzenia: max. 6 kg |  |
| 16 | Konstrukcja umożliwiająca zamontowanie inhalatora na wózku |  |
| 17 | Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |
| AKCESORIA |
| 18 | Naczynie jednorazowe na lek kompatybilne z oferowanym urządzeniem – 10 szt. |  |
| 19 | Ustniki jednorazowe – 10 szt. |  |
| 20 | Kompletny zestaw wielorazowego użytku przeznaczony dla dorosłych, kompatybilny z oferowanym urządzeniem – 3 zestawy. |  |
| 21 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 15 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pompa strzykawkowa z funkcją PCA – 6 szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie z funkcją PCA. |  |
| 2 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu. |  |
| 3 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego |  |
| 4 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą. |  |
| 5 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub stacji dokującej |  |
| 6 | Masa pompy max 1,8 kg |  |
| 7 | Wymiary maks. 280 x 80 x 170 mm (szer. x wys. x gł.) |  |
| 8 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych. W stacji dokującej mocowanie jednym ruchem bez konieczności stosowania uchwytu i zasilacza zewnętrznego. |  |
| 9 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. |  |
| 10 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 6 poziomach jasności. |  |
| 11 | Regulacja alarmu okluzji na min. 6 poziomach. |  |
| 12 | Mocowanie do pionowego statywu/rury min. 3 pomp jednym uchwytem. |  |
| 13 | Łatwe łączenie pomp ze sobą. |  |
| 14 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany. |  |
| 15 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 16 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 17 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |  |
| 18 | Zakres prędkości dla poszczególnych strzykawek: dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h |  |
| 19 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 |  |
| 20 | Biblioteka Leków zawierająca min. 100 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. |  |
| 21 | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów |  |
| 22 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. |  |
| 23 | Menu w języku polskim. |  |
| 24 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. |  |
| 25 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. |  |
| 26 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml |  |
| 27 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin |  |
| 28 | Funkcja - automatycznego przejmowania infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. |  |
| 29 | Oprogramowanie do PCA i PCEA. |  |
| 30 | Przycisk dla pacjenta wraz z mocowaniem na rękę o długości min. 150 cm. |  |
| 31 | Biblioteka leków do terapii PCA oraz PCEA – min. 50 leków. |  |
| 32 | Funkcja blokady danych i uruchamiania terapii PCA, zabezpieczona kodem dostępu programowanym przez personel. |  |
| 33 | Stojak infuzyjny na kółkach wykony ze stali nierdzewnej do każdej pompy. |  |
| 34 | Rok produkcji 2018. |  |
| 35 | Okres gwarancji min. 24 mies. |  |
|  | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2018 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: ……………………………………..……................................…………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON: ……………………………….............. NIP: …………………………......................……………

Tel:. ………………………………..............…     Fax: ………..……….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym: …… .……………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr 1 – wytrząsarka z inkubatorem 1 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

Termin dostawy ………….dni

## PAKIET Nr 2 – dygestorium laboratoryjne 1 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 3 – diatermia 1 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 4 – wiertarka chirurgiczna z wyposażeniem 1 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 5 – aparat USG 1 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 6 – respirator transportowy 1 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 7 – defibrylator 1 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 8 – kardiomonitor (1) 1 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 9 – kardiomonitor (2) 1 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 10 – ssak medyczny 4 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 11 – myjnia ultradźwiękowa 1 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy             Czas reakcji serwisu   -------------------- godzin

## PAKIET Nr 12 – dermatoskop 2 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 13 – otoskop 2 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 14 – inhalator 1 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET Nr 15 – pompa PCA 6 szt

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 19 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 17 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO”, prowadzonego przez SPSKM  w Katowicach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO” prowadzonego przez SPSKM  w Katowicach.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________ dnia _________2018 r.

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 18 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO”,  - Pakiet nr ………., prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2018 r.

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej