Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AUDIOMETR – 1 szt.

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesiące)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kanały: 2 oddzielne i identyczne |  |
| 2 | Intensywność bodźca: Min. AC:-10 do 120 dB HL, BC: -10 do 80 dB HL |  |
| 3 | Zakres częstotliwości: Min. 125 – 8000 Hz |  |
| 4 | Bodźce: Min. ton, ton modulowany |  |
| 5 | Maskowanie: Min. szum, wąskopasmowy NBN, szum biały WN |  |
| 6 | Sygnalizacja pacjenta: Min. świetlna i dźwiękowa |  |
| 7 | Automatyczny test progowy |  |
| 8 | Testy nadprogowe: Min. SISI, Fowler (ABLB) |  |
| 9 | Oprogramowanie: system NOAH, j. polskim (Zamawiający wymaga oprogramowania NOAH oraz jednocześnie kompatybilności audiometru z tym systemem.) |  |
| 10 | Zestaw komputerowy zawierający min.: komputer stacjonarny: procesor min. i5, RAM min. 8GB, monitor dotykowy z filtrem prywatyzującym min. 19”, HDD min. 1000 GB, min. Windowa 10 PRO |  |
| 11 | Połączenie z komputerem min. USB |  |
| 12 | Drukarka kolorowa |  |
| 13 | Słuchawki typu TDH |  |
| 14 | Oprogramowanie audiometru oraz drukowane raporty z badań w języku polskim. |  |
| 15 | Musi posiadać fizyczne przyciski i pokrętła do sterowania pracą. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 2 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 3 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |
| 4 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie posiada funkcję audiometrii słownej | TAK- 20,00 pkt. NIE- 0,00 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TYMPANOMETR – 1 szt

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesiące)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Słuchawka contra TDH |  |
| 2 | Tony pomiarowe: Min. 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz |  |
| 3 | Zakres podatności: Min. 0,2 do 8,0 ml |  |
| 4 | Zakres ciśnienia: Min. od -600 daPa do +400 daPa |  |
| 5 | Ręczne sterowanie w tympanometrii i testach odruchów z mięśnia strz. |  |
| 6 | Tympanometria: automatyczna i manualna |  |
| 7 | Pobudzenie: min. ipsilateralne i kontralateralne |  |
| 8 | Bodziec: Min: 250, 500, 1k, 2k, 4k |  |
| 9 | Max. intensywność: 110 dB HL ipsi, 120 dB HL contra |  |
| 10 | Testy: Min: trąbki Eustachiusza, test Decay |  |
| 11 | Wbudowana drukarka termiczna |  |
| 12 | Współpraca z systemem Noah |  |
| 13 | Komunikacja z komputerem PC dla gromadzenia i drukowania wyników badań |  |
| 14 | Wizualizacja wyników impedancji na wbudowanym ekranie LCD umożliwiającym przeglądanie wyniku badania |  |
| 15 | Musi posiadać fizyczne przyciski i pokrętła do sterowania pracą. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |
| 3 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie posiadające możliwość wykonania testów: Williamsa i Toynbee | TAK- 20,00 pkt. NIE- 0,00 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy